Отделения реанимации

Контингент больных, находящихся в отделениях реанимации, характеризуется значительными нарушениями иммунного статуса как в результате основного заболевания, так и оперативного вмешательства. Эти больные наиболее подвержены колонизации госпитальными штаммами условно-патогенной микрофлоры.

Риск развития внутрибольничных инфекций в отделении реанимации наиболее высок и достигает 20 - 25%, а при отдельных видах патологии - до 70%.

Возрастающее значение отделений реанимации и интенсивной терапии в возникновении внутрибольничных инфекций обуславливает предъявление повышенных требований к планировочным решениям этих отделений, соблюдению санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.

Комплекс оборудования чистых помещений отделения реанимации и интенсивной терапии в общем случае включает в себя следующие модули:

- модуль реанимационного зала;

- модуль предреанимационной;

- модуль палаты интенсивной терапии.

Проектирование указанных модулей выполняется с соблюдением требований действующих нормативных документов со следующими характеристическими особенностями:

- в реанимационном зале и палате интенсивной терапии выполняется внутренняя очистка воздуха, посредством чего достигается кратность воздухообмена более 20;

- подача воздуха в зону операционного стола в реанимационном зале осуществляется ниспадающим ламинарным потоком, что создает воздушный коридор с повышенной кратностью воздухообмена и позволяет достичь наиболее высокого уровня чистоты;

- подача воздуха в предреанимационную и палату интенсивной терапии осуществляется турбулентным потоком;

- в обеспечение подключения электроаппаратуры и подвода медицинских газов в реанимационном зале предусматривается установка потолочной консоли анестезиолога, а в палате интенсивной терапии - настенной консоли жизнеобеспечения.