Родовые отделения

Многообразие клинических форм внутрибольничных инфекций новорожденных и родильниц обусловлено наличием множественных ворот инфекции (кожа, слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз, кишечник, пупочная ранка), а также условно-патогенным характером возбудителей, вызывающих эти болезни.

На долю гнойно-септических заболеваний в структуре патологии новорожденных приходится, в среднем, 4-5%. Во время вспышек этих заболеваний летальность может достигать 18%.

Одним из основных путей распространения внутрибольничной инфекции в акушерских стационарах является больничный воздух, в котором, даже при соблюдении всех правил текущей и заключительной дезинфекции, асептики и антисептики, постоянно присутствуют аэрогенные возбудители болезней.

Комплекс чистых помещений снимает проблему стафилококковой инфекции в родильных домах.

Комплекс оборудования чистых помещений родового отделения в общем случае включает в себя следующие модули:

- модуль родового зала;

- модуль предродовой палаты;

- модуль помещения подготовки персонала;

- модуль реанимационной для новорожденных;

- модуль малой операционной со шлюзом;

- модуль стерилизационной;

- модуль послеоперационной палаты;

- модуль палаты интенсивной терапии.

Проектирование указанных модулей выполняется с соблюдением требований действующих нормативных документов со следующими характеристическими особенностями:

- в родовом зале, малой операционной, послеоперационной палате, реанимационной для новорожденных и палате интенсивной терапии выполняется внутренняя очистка воздуха, посредством чего достигается кратность воздухообмена более 20;

- подача воздуха в зону операционного стола в малой операционной и в зону акушерской кровати в родовом зале осуществляется ниспадающим ламинарным потоком, что создает воздушный коридор с повышенной кратностью воздухообмена и позволяет достичь наиболее высокого уровня чистоты;

- в остальные помещения подача воздуха осуществляется турбулентным потоком;

- в обеспечение подключения электроаппаратуры и подвода медицинских газов в малой операционной предусматривается установка потолочной консоли хирурга, а в палате интенсивной терапии - настенной консоли жизнеобеспечения;

- местное освещение в малой операционной и родовом зале обеспечивается установкой операционного светильника (класс светильника определяется спецификой помещения и пожеланиями Заказчика).